康巴什体检中心服务台工程详情

一、工程内容

服务台位于康巴什健康体检中心大厅，工程内容如下：

1、拆除原服务台约12米

2、生态板实木柜体（加宽面弧形）约21米

3、天然大理石台面（加宽面弧形）约26平方米

4、部分插座线路改造

5、垃圾清运及现场清扫

二、材料要求

骨架为：基层为18mm生态板，外立面为木纹防火板，台面为爵士白或中华白石材台面

1、施工工艺

（1）根据现场尺寸和设计要求，测定座位的间距和方位尺寸，从而进行柜台的排版、规划

（2）按照图纸要求进行生态板切割

（3）根据图纸造型及尺寸固定、组合生态板基层

（4）用封边条收边

（5）根据柜台尺寸和设计要求下柜台板料

（6）石材加工

（7）安装五金件

2、质量要求

（1）柜台要求平稳、牢固；表面平整，没有明显色差

（2）接缝工艺线呈直线，没有突出现象，中间间隙小于2mm，上下偏差少于2mm

（3）石材挂贴、粘贴要牢固，棱角不得有破损，表面不得有污染

3、成品保护

（1）服务台制作过程中，要对原现场进行保护，不得破坏以前装饰面及设施，如有破坏需负责恢复。

（2）石材入场，存放、使用过程中应妥善保管，保证无损坏，石材切割主义人生安全及石材的保护

（3）服务台制作完成后，再交工验收前，应注意服务台成品的保护

4、工期

制作安装完成时间30天

5、注意事项

（1）考虑到医院的特殊性，需在不影响科室正常运转的情况下施工，施工时间需服院方安排。

（2）服务台的颜色、样式、规格需跟具体使用科室充分确认后再进行制作，保证满足科室的使用需求。

（3）如需用电需到我院电工房备案，按照指示接电、用电。如因未备案擅自用电造成人员伤亡或财产损失，由中标单位负全部责任。