研究级显微镜   BX 43

用途：可作普通染色的切片的明场观察，用于研究工作。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°视野数≥26.5mm

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。光强管理系统，更换不同物镜可自动调节光强

2.1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X  （N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

*2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准  视野数.≥26.5mm

2.1.9  物镜转换器：六孔物镜转换器

2.1.10  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9  顶镜可手动调节摆出

2.2.0  高分辨率高色彩还原显微专用图像采集系统

2.2.1  芯片规格：1英寸彩色芯片

2.2.2  有效像素：≥1600万

2.2.3  数据类型：真彩色24Bit  R×G×B

2.2.4  扫描方式：逐行扫描

2.2.5 图像速度：传输速率：8帧/秒 全画面预览

2.3.1软件系统：预览过程支持动态测量和实时参数调整。

采集：一键采集，图像格式可选择JPEG/BMP/PNG/TIFF(出版专用)/GIF/PCX/TGA/SFT。

录影及定时拍摄：实现高清晰录影，WMV或AVI格式，WINDOWS MEDIA V9编码器保证图像信息的最小损失，定时采集最小间隔时间为2秒。测量：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等多种测量方式。自动计数：通过显微图像中样品的灰度等级、面积大小、边界周长的设定，可实现精确统计同类样品的个数、面积和周长。

- 基本配置：

3.1  显微镜主机                           1套

3.2  透射明场照明系统                     1套

3.3  物镜4X、10X、20X、40X 、100X      1套

3.4  聚光镜								  1套

3.5  成像系统                              1套

- 技术资料

4.1  详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书

- 技术服务和培训

5.1  卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。