名称：YJV国标电缆

材质：纯铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套

型号：4*240mm+1  4*150mm+1

使用条件： 额定电压：0.6/1kv、 额定频率：50hz

敷设条件：桥架、竖井、穿管等各种敷设方式。

导体长期工作温度：90℃。

导体短路温度：短路温度不超过 280℃，短路最长延续时间为 5 秒

电线、电缆使用寿命：不少于 40 年

要求符合国家标准电缆，电缆甲方将送质量技术监督局或者工程质量监督站进行质量检测，费用由供货方承担。要求符合国家标准，若不符合国家标准甲方将拒收电缆，并追纠乙方延误工期责任。