动态心电记录仪技术参数要求

1.便携式，用于24小时动态心电监测。

2.重量：≤50g。

3.尺寸：≤70×55×20 mm。

4.存储介质：不小于2G闪光卡。

5.通道数：12导。

6.采样精度: 8 - 16位。

7.记录方式：全信息无压缩。

8.下载接口: SD读卡器或USB线。

9.采样率:128 - 1024HZ。

10.频率响应：0.05HZ - 60Hz。

11.信号确认: LCD 显示。

12.支持起搏检测。

13.碱性电池供电。

14.通讯方式：USB口传输、闪光卡传输。

15.具有液晶显示屏，实时观察心电波形。

16.导联脱落时有显示和声音提示。

17.当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。

18.提供多种分析工具：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览

图等。

19.支持多屏、宽屏显示，同一界面浏览更多信息，减少来回切屏带来的不便。报告分析与波形浏览在同一界面展示，报告1：1显示模式使得报告结果一目了然。

20.差分栅状图：快速捕捉及定位偶发心率失常。

21.K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

22.双通道叠加分析：可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

23.睡眠分析：支持呼吸、运动、体位采集及分析功能。

24.智能散点图，能够圈选散点进行条图操作。